## Slide 1: MUNKAVÉDELEM
KÉPERNYŐS MUNKAHELYEK ERGONÓMIÁJA

## Slide 2: A képernyős munkavégzés főbb egészségkockázati tényezői
Látásromlást előidéző tényezők
Pszichés (mentális) tényezők (idegi fáradtságot okoznak)
Fizikai állapotromlást előidéző tényezők (kéz-, kar-, gerincfájdalmak)

## Slide 3: Helyes testtartás

## Slide 4: Monitor beállítása (nézővonalszög 0° és 60 ° között)

## Slide 5: Berendezések
Képernyő
Stabil kép, villódzás mentesség, instabilitás kiküszöbölése
Fényesség, kontraszt állíthatósága
Elfordítható, dönthető monitor
Tükröződéstől, fényvisszaverődéstől mentes képernyő
Laptop, notebook nem alkalmas a rendszeres, napi 4 órát meghaladó képernyős munkavégzésre

## Slide 6: Berendezések
Billentyűzet
monitortól különálló,
dönthető a kényelmes munkatesttartás érdekében
előtte legyen elég hely a kéz, csukló megtámasztására
fénytelen felszín a fényvisszaverődés elkerülése érdekében,
egymástól könnyen megkülönböztethető és jól olvasható jelek a billentyűkön

## Slide 7: Munkaasztal, munkafelület
Megfelelő méret a munkafeladattól függően
Flexibilis illeszkedés a munkafeladathoz
Felületük nem lehet fényvisszaverő
Állásbiztosság, stabilitás, billegésmentesség
Lehetőleg állítható magasságú legyen (ált. 720 mm)
Lábtámasz alkalmazása

## Slide 8: Munkaszék
Stabilitás
Könnyen állítható magasságú ülőfelület
Dönthető és állítható magasságú háttámla
Igény esetén sarok-, kartámasz
Könnyű, szabad mozgást ne akadályozza

## Slide 9: Lábtámasz
Amennyiben az ergonómiailag kedvező testtartás lábtámasz nélkül nem vehető fel (talp a padlón nyugszik)
Dőlésszöge 5° és 15° között legyen
Lehetőleg magassága és dőlésszöge egymástól függetlenül állítható legyen
Csúszásmentes kialakítás
Minimális méret: 450 mm x 350 mm (szélesség x mélység)

## Slide 10: Irattartó
Azok a felületek, melyekre gyakran tekintünk, közel azonos távolságban legyenek
Szemkifáradás (akkomodáció miatt), nyakizom fokozott igénybevétele
A laptámasz legyen állítható
Kényelmes olvashatóságot biztosító helyzetben rögzíthető legyen

## Slide 11: Munkakörnyezet
Mozgástér
legalább 2 m2 szabad terület biztosítása a munkahelyen történő szabad mozgáshoz
Egyéb eszközök biztonságos megközelítése

## Slide 12: Munkakörnyezet
Megvilágítás
függ a természetes megvilágítástól, az irodahelyiségek méretétől, tevékenység típusától
Színhőmérséklet (semleges vagy meleg legyen)
Árnyékhatás figyelembe vétele
Térbeli-időbeli egyenletesség
Tükröződés mentesség

## Slide 13: Munkakörnyezet
Munkahelyi zaj
koncentráció csökkenés, idegrendszeri károsodás
Határérték fokozott figyelmet igénylő irodai munkánál 50 dB(A) hangnyomásszint

## Slide 14: Munkakörnyezet
Klíma
Irodában ülve végzett szellemi munka előírásai érvényesek
Hideg évszakban: 20-22 C°
Meleg évszakban: 21-24 C°
Légsebesség: 0,1 m/s lehet maximum

## Slide 15: Munkakörnyezet
Sugárzás
Termék gyártói nyilatkozata tartalmazza
Jelenlegi kutatások szerint a látható fénysugár kivételével a monitor sugárzása a használó egészsége és biztonsága szempontjából elhanyagolható

## Slide 16: Szoftverergonómia ember-gép kapcsolat
Programkialakítók feladata:
Kép megjelenése pl. jelek mérete, távolsága, jelélesség, kontraszt, fényerő, képstabilitás, színmegjelenítés, villogásmentesség
Program felhasználóbarát kialakítása: a felhasználó és a számítógép közötti párbeszéd hatékonysága azaz feladatra illeszthetőség, szabályozhatóság, elsajátíthatóság, hiba kijavíthatóság
Minden betűt a magyar helyesírásnak megfelelő formátumban jelenítsen meg a képernyőn és nyomtatásban
Logikus adatelhelyezés

## Slide 17: Szoftverergonómia ember-gép kapcsolat
Feleljen meg a feladatnak
A számítógép-kezelő ismeret- és tapasztalatszintjéhez igazíthatóság
Magyar nyelvű súgó
A munkavállaló teljesítményére vonatkozó mennyiségi vagy minőségi ellenőrzési lehetőséget nem szabad igénybe venni a dolgozók tudomása nélkül
A rendszerek a képernyő előtt dolgozóhoz alkalmazkodó formátumban és ütemben jelezzék ki az információkat

## Slide 18: Jogszabályok
50/1999. (XI.3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
3/2002. (II. 8.) SzCsm-Eüm együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
MSZ EN 29241 szabványsorozat (ISO 9241 nemzetközi szabványsorozat)